## Slide 1
LİSANS BİTİRME PROJESİ · 2025–2026
Yüz Tanıma Tabanlı
Sürücü Güvenlik ve Acil Durum Bildirim Sistemi
Driver Safety and Emergency Notification System Based on Facial Recognition
Ekin Ağaoğlu
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Savran
Ege Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mayıs 2026

## Slide 2
GÜNDEM
Sunum Akışı
01
Problem ve motivasyon
02
Literatür ve tasarım kararları
03
Sistem mimarisi ve veri akışı
04
Donanım ve yazılım gerçeklemesi
05
Sürücü uygulaması + kullanıcı yönetimi
06
Ölçüm planı ve sonuçlar
07
Sonuç ve gelecek çalışmalar
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Sunum Akışı
2 / 21

## Slide 3
PROBLEM
Taksilerde Sürücü Güvenliği
Mevcut çözümlerin eksikleri
Yolcu kimliği önceden doğrulanmıyor
Panik buton + GPS olay sonrası bilgi
Sürücünün aktif eylem gerektiren sistemler dikkat dağıtıcı
İki temel ihtiyaç
1
Caydırıcı bir kimlik doğrulama altyapısı
2
Sürücünün dikkatini bozmayan otomatik bildirim
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Problem
3 / 21

## Slide 4
TASARIM HEDEFLERI
Başarı Ölçütleri
Uçtan uca tanıma gecikmesi
≤ 7 s
10 karelik burst, Wi-Fi ≥ 10 Mbps
Eşit Hata Oranı (EER)
≤ 5 %
küçültülmüş test seti üzerinde
Aydınlatma aralığı
100–600 lx
alacakaranlık → gün ışığı
Yolcu–kamera mesafesi
30–120 cm
yakın / orta / uzak
Acil çağrı dialer açılma süresi
≤ 3 s
MATCH kararından itibaren
Ek donanım maliyeti
≤ 500 TL
STM32 kartı hariç
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Tasarım Hedefleri
4 / 21

## Slide 5
LITERATÜR
Yüz Tanıma: Yöntem Seçimi
Seçilen
InsightFace buffalo_l
Açık kaynak (Apache 2)
RetinaFace + ArcFace-R100 (Glint360K)
512-D embedding, kosinüs benzerliği
Model ve eşik bizim kontrolümüzde
KVKK uyumu doğal: veri kendi sunucumuzda
Reddedilen
Kapalı kutu bulut API'ları
AWS Rekognition, Azure Face, Face++
KVKK belirsizliği (veri yurt dışına)
Eşik / model kontrolümüzde değil
Fiyat değişikliği / kapatma riski
FAR/FRR tezde dolgun savunma yok
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Literatür
5 / 21

## Slide 6
KARARLAR
Tek Snapshot vs. 10-Frame Burst
Tek-shot
Hareket bulanıklığına duyarlı
Kırpılan veya yan duran yüze duyarlı
Tek ışık değişimi sonucu bozar
Canlılık sinyali yok
Photo replay saldırısına açık
Seçilen: 10-frame burst
5 FPS × 2 s = 10 kare
Per-frame kalite filtresi (det, alan, yaw, blur)
Geçen kare ≥ 5 → embedding centroid
Cross-frame σ → bedava pasif canlılık
Maliyet: ~5–7 s gecikme, biniş başına bir kez
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Kararlar
6 / 21

## Slide 7
KARARLAR
Acil Çağrı: BLE Köprü vs. GSM Modülü
GSM modülü (SIM800/7600)
+ Donanım maliyeti ≥ 250 TL
+ Ayrı SIM kart yönetimi
+ Operatör onay süreci
+ Anten/sinyal düzenleme
+ Ek yazılım kütüphanesi
Seçilen: ESP32-CAM BLE + iPhone
Sürücünün telefonu zaten arabada
Ek BLE modülü gerek yok — entegre
iPhone: tel://155 dialer otomatik açılır
Tek dokunuş ≡ yanlış pozitif arama koruması
Sıfır operatör bağımlılığı, sıfır SIM yönetimi
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Kararlar
7 / 21

## Slide 8
SISTEM MIMARISI
Uçtan Uca Mimari
ESP32-CAM
kamera + Wi-Fi + BLE
Wi-Fi 2.4 GHz
hotspot
AWS EC2 (Flask)
InsightFace + /auth
JPEG
JSON
STM32 F767ZI
olay yöneticisi
iPhone (SwiftUI)
tel:// dialer
USART6
BLE FFE0/FFE1 · MTU 247
/auth
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Sistem Mimarisi
8 / 21

## Slide 9
SISTEM MIMARISI
Veri Akışı — 10-Frame Burst
1
TARA basıldı
STM32 SCANNING, KIRMIZI/SARI LED
2
STM → ESP: CAPTURE
USART6 (Arduino D0/D1)
3
ESP 5 FPS × 2 s burst
10 × JPEG (~30 KB), flash LED açık
4
HTTP POST → EC2 /search
X-Session-Id, X-Frame-Index
5
Kalite filtresi + centroid
det ≥ 0.7, blur ≥ 10, ≥ 5 kare
6
Cosine sim ≥ 0.40 → MATCH
ArcFace 512-D, L2 normalize
7
ESP → STM: RESULT:1;name;sim
STM MATCH durumuna geçer
8
BLE notify → iPhone
tel://155 dialer açılır, 1 dokunuş
Tipik uçtan uca süre: ~5–7 saniye
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Veri Akışı
9 / 21

## Slide 10
GERÇEKLEME
Donanım Listesi
Parça | Adet | Fiyat
STM32 NUCLEO-F767ZI | 1 | (mevcut)
ESP32-CAM AI-Thinker (OV3660) | 1 | 120 TL
ESP32-CAM-MB programlama dock'u | 1 | 80 TL
Aktif buzzer 5 V | 1 | 15 TL
Push button taktil (PANİK, opsiyonel) | 1 | 5 TL
LED'ler (NUCLEO onboard yeterli) | — | 0 TL
Jumper kablo + breadboard | — | 60 TL
Toplam ek donanım |  | ≈ 280 TL
İlk Plan B'deki HM-10 BLE modülü mimariden çıkarıldı — ESP32-CAM entegre Bluetooth aynı işi tek board üzerinde sağlıyor.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Gerçekleme
10 / 21

## Slide 11
GERÇEKLEME
Sunucu — Flask + InsightFace + Auth
Yığın
Python 3.11 · Flask 3 · gunicorn -w 1
AWS EC2 m7i-flex.large · eu-central-1
Docker konteyneri, /app/data volume
ONNX Runtime CPU, OpenCV headless
Endpoint'ler
POST /search — 10-frame burst tanıma
POST /auth/register · /auth/login
GET /auth/me · POST /auth/logout
gunicorn -w 1 ZORUNLU
Oturum durumu in-memory, process başına ayrı.
2+ worker → burst kareleri farklı process'lere
dağılır → centroid agregasyonu kırılır.
Kalite filtresi (per-frame)
det_score ≥ 0.7
bbox area ≥ 80×80 px
|yaw| ≤ 30°
Laplacian varyans ≥ 10 (ESP-CAM için)
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Sunucu
11 / 21

## Slide 12
GERÇEKLEME
STM32 Olay Yöneticisi
Cortex-M7 @ 216 MHz
HSI×PLL (HSE_VALUE makro tuzağı bypass)
USART6 (Arduino D0/D1, PG9/PG14), 115200 8N1
EXTI13 = TARA (B1 USER), EXTI0 = PANİK
FSM: IDLE / SCANNING / MATCH / NOMATCH / PANIC / NETERR
PANIC her durumdan erişilebilir
Host-side birim test
HAL'dan soyutlanmış taşınabilir C99
Callback vtable: LED, buzzer, UART, clock
gcc -O2 -Wall ile PC'de derlenir
12 senaryo deterministik geçer
→ donanım üzerinde flash–flash döngüsü minimize
HSE_VALUE bug: stm32f7xx_hal_conf.h'da 25 MHz tanımlı, NUCLEO'da gerçek HSE 8 MHz. HSE üzerinden PLL → HAL'in UART BRR hesabı 1/3 oranında bozuluyor. Çözüm: HSI 16 MHz × PLL_M=8 × N=216 / P=2 → SYSCLK 216 MHz, BRR doğru.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · STM32
12 / 21

## Slide 13
GERÇEKLEME
ESP32-CAM — Kamera + Wi-Fi + BLE
AI-Thinker modülü, ESP32-WROOM-32 SoC, OV3660 sensör
PlatformIO + Arduino-ESP32 framework
Wi-Fi STA (sürücü hotspot) → HTTP POST /search
BLE peripheral “TaxiGuard”: servis FFE0, char FFE1
STM telefon-yön mesajlarını BLE notify'a forward eder
MTU 247
Varsayılan ATT MTU 23 → payload 20 byte. MATCH:Name;0.66 satırı 2 pakete bölünüyor, parser similarity 0 görüyor. setMTU(247) fix.
Güç notu
Kamera + Wi-Fi + BLE eşzamanlı ≈ 500 mA pik. STM 5 V pininden besleme brown-out reset'e yol açar — ESP-CAM ayrı USB kaynağından beslenir.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · ESP32-CAM
13 / 21

## Slide 14
GERÇEKLEME
iPhone Uygulaması — TaksiGuvenlik
SwiftUI · iOS 17 · @Observable macro
CoreBluetooth central role, “TaxiGuard”a otomatik bağlanır
AuthManager: URLSession async REST + Keychain token cache
RootView: auth durumuna göre Login / Register / Home
HomeView: TabView (Ana Sayfa · Tarama · Profil)
Ana Sayfa
Selamlama, plaka, sistem durumu özet kartı
Tarama
Canlı renkli durum kartı + olay günlüğü
Profil
Kullanıcı bilgisi + Çıkış Yap
iOS sandbox tam-otomatik aramaya izin vermez: UIApplication.shared.open(URL("tel://155")) → dialer açılır, sürücü 1 tıkla onaylar. Tek dokunuş ≡ yanlış pozitif arama koruması.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · iPhone
14 / 21

## Slide 15
AUTH
Kullanıcı Yönetimi Akışı
Uygulama açılır
Keychain'de token?
evet ↗ / hayır ↘
GET /auth/me
doğrula
200 → HomeView
TabView
Login / Register
kayıt ol → token
Sunucu: SQLite users.db · werkzeug PBKDF2-SHA256 600k iter · secrets.token_urlsafe(32) bearer token
Plaka: regex ^\d{2}\s?[A-Z]{1,3}\s?\d{2,4}$ — “34 ABC 1234” formatı, istemci + sunucu çift doğrulama, plaka unique değil.
iPhone: Token + username + plate iOS Keychain'de; bootstrap'ta /auth/me ile sessiz doğrulama, network hatası kullanıcı oturumunu silmez.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Auth
15 / 21

## Slide 16
ÖLÇÜM
Ölçüm Harness'ı — eval/far_frr.py
Veri seti klasörünü (gallery + genuine + impostor) tarar
Her fotoğrafı 10-frame burst olarak /search'e gönderir
Similarity skorlarını CSV'ye yazar
Eşik τ ∈ [0, 1] üzerinde 0.01 adım sweep → FAR/FRR tablosu
EER eşiği ve FAR ≤ 1% operating point'i raporlar
Matplotlib varsa FAR–FRR (ROC) eğrisini PNG'e basar
Çıktılar → tez Bölüm 5 tablolarına doğrudan kaynak
<run>.csv her probe satırı · <run>_sweep.csv eşik tablosu · <run>_summary.json EER + op. point · <run>_roc.png
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Ölçüm
16 / 21

## Slide 17
ÖLÇÜM
Ölçüm Planı — Üç Eksen
Eksen 01
Aydınlatma
100 lx · alacakaranlık
300 lx · ofis
600 lx · gün ışığı
Eksen 02
Mesafe
30–60 cm · yakın
60–90 cm · orta
90–120 cm · uzak
Eksen 03
Pasif canlılık
Gerçek yüz vs.
ekran replay
(cross-frame σ)
Test seti: ekip + gönüllüler (5–8 kişi), sergi takvimi içinde uygulanabilir kapsam.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Ölçüm Planı
17 / 21

## Slide 18
DURUM
Mevcut Çalışma Durumu
✓
EC2 sunucu (/search + /auth) canlı, smoke test OK
✓
ESP32-CAM Wi-Fi + HTTP POST + JSON parse
✓
ESP32-CAM BLE “TaxiGuard” advertising
✓
STM32 HSI×PLL 216 MHz + USART6 köprüsü
✓
STM state machine — 12/12 host-side test geçti
✓
iPhone Login/Register/TabView + Keychain (kod hazır)
✓
Uçtan uca: B1 → MATCH → tel:// dialer (Gokturk+Ekin)
○
BLE MTU 247 fix cihazda doğrulama (push'lu commit)
○
iPhone yeni auth UI Xcode ilk build
…
FAR/FRR ölçümü (20–30 kişi)
…
Aydınlatma + mesafe testleri
…
Demo öncesi emergencyNumber → 155
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Durum
18 / 21

## Slide 19
SONUÇ
Özgün Katkılar
01
InsightFace + ESP32-CAM entegrasyonu
Açık kaynak yüz tanıma motoru küçük gömülü donanımla taksi senaryosuna uyarlandı.
02
Tek board · kamera + Wi-Fi + BLE
ESP32-CAM'in entegre Bluetooth'u sayesinde ek BLE modülü (HM-10) gereksiz kaldı.
03
Bedava pasif canlılık
Cross-frame embedding standart sapması ile ek model yükü olmadan replay tespiti.
04
Taşınabilir STM32 durum makinesi
HAL'dan soyutlanmış, host-side birim testten geçen C99 modülü.
05
Hafif kullanıcı kaydı altyapısı
SQLite + werkzeug + secrets — ek bağımlılık gerektirmeyen auth katmanı.
06
Tekrarlanabilir FAR/FRR ölçüm aracı
eval/far_frr.py ile tablolar otomatik üretilir, tezin Bölüm 5'i bu çıktılardan beslenir.
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Özgün Katkılar
19 / 21

## Slide 20
SONUÇ
Gelecek Çalışmalar
Faz 2 — HTTPS + sertleştirme
Caddy/nginx + Let's Encrypt, SHARED_SECRET aktif, token süresi (örn. 30 gün)
Android istemcisi
Intent.ACTION_CALL ile tek-dokunuşsuz çağrı + 5 s iptal geri sayımı
Edge inference
ESP32-S3 üzerinde nicemlenmiş ön-eleme, bulut maliyetinde düşüş
Filo entegrasyonu
MQTT/WebSocket olay panosu, plaka eşleme yönetimi
Aktif canlılık
Arka koltukta sessiz kafa-jest doğrulaması, 3B maske direnci
Yasal çerçeve
KVKK açık rıza prosedürü, yetkili veri tabanı erişimi, yolcu bilgilendirme
Ekin Ağaoğlu · Bitirme Sunumu · Gelecek Çalışmalar
20 / 21

## Slide 21
TEŞEKKÜRLER
Sorular?
Ekin Ağaoğlu
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Savran
Ege Üniversitesi · EE Bölümü · 2025–2026